Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201

mit Trockenwettergerinne

kreisrund - Form K-GM

integrierte Dichtung

DN 1100 - 1200

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Richtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

( bei Sulfatgehalt > 600 mg/ltr. ist der Zusatz von HS-Zement erforderlich)

Form SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe

mit werksseits monolithisch hergestelltem Trockenwettergerinne

Bermenneigung 1: ...

Gerinneradius r = ... mm

Ablußquerschnitt ... m2/lfm

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Rohrdurchmesser DN ... mm

Baulänge ... m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Langschwert 72

84518 Garching

Tel. 08634/62400

Fax. 08634/624050

www.haba-beton.de