Stauraumsysteme

DIN EN 1916 - DIN V 1201

kreisrund - Form K-FM

Keilgleitdichtung

DN _____mm

- Vorbemerkungen

- Gültige Normen und Arbeitsblätter

- Montage- und Verlegeanleitung des Herstellers

- Bauteilbeschreibungen nach Objektblatt und Übersichtsplan

  - Einlaufmodul mit Tangentialschacht, Frontplatte und Zulaufanschluss

  - Separater Zulaufschacht

  - Aufgehendes Schachtmaterial

  - Rohrmodule mit Dichtelementen

  - Auslaufmodul mit / ohne Tangentialschacht, Endplatte und Ablaufanschluss

  - Verbindungselemente für Doppelstrangausführung

  - Einlaufmodul für 2. Speicherröhre mit / ohne Tangentialschacht, Frontplatte und Zulaufanschluss

  - Rohrmodule mit Dichtelementen analog zu 2.4.

  - Auslaufmodul mit / ohne Tangentialschacht, Endplatte und Ablaufanschluss

1. Vorbemerkungen:

- Rohrmodule und angeformte Tangentialschächte aus Stahlbeton gemäß

DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen Qualitätsrichtlinie der FBS Teil 1

- Schachtbauwerke und aufgehendes Schachtmaterial nach DIN EN 1917 und

DIN V 4034 – 1 sowie der Qualitätsrichtlinie der FBS Teil 2

- Statische Berechnung und Bemessung nach DWA-Blatt ATV A 127

- Beton beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1  (bei Sulfatgehalt > 600 mg/l mit Zusatz von HS-Zement erforderlich)

- Dichtungen für Rohre und Schächte (einschließlich Lastübertragungselementen nach DIN V 4034-1) gemäß DIN EN 681-1 und DIN 4060

- Verlegung gemäß DIN EN 1610, DIN 4124-2002-10 und dem DWA Arbeitsblatt A 139 sowie den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften

- Begleitend weiterhin die Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien ZTVE-StB 97 für Erdarbeiten im Strassenbau als auch für Ausgrabungen in Verkehrsflächen

- Generell gelten die Montage- und Verlegerichtlinien des Herstellers

- Bauteilbeschreibung nach Objektblatt und Übersichtsplan

  - Einlaufmodul mit Tangentialschacht, Frontplatte und Zulaufanschluss

Liefern und Verlegen eines Rohrmoduls Form K-FM aus Stahlbeton mit angeformtem Schacht (mit oder ohne Auftritt) und Anfangsverschluss mit eingebautem Zulaufanschluss gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Rohrmodul:							DN	_______mm

Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Tangentialschacht:	 mit Auftritt	 ohne Auftritt      	DN	_______mm

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

Form B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Steigkästen						Typ	_______

Zulaufanschluss:						DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

  - Separater Zulaufschacht

Liefern und Versetzen eines Schachtbauwerkes als Anschluss- und / oder Absturzschacht gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sowie FBS QR Teil 2

Schachtunterteil (SU-M)					DN	_______mm

Schachthöhe Sohle- OK Gelände	_______m

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

Form B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Ablaufanschluss:						DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

Zulaufanschluss:						bei	_______gon

DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

Absturzhöhe Sohle-OK Gelände	_______m

  - Aufgehendes Schachtmaterial

Liefern und versetzen von Schachtringen (SR-M), Schachthals (SH-M), Übergangs- (UEP-M-S )bzw- Abdeckplatte (AP-M-S) sowie Ausgleichsringen (AR-V) und Schachtabdeckung gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sowie FBS QR Teil 2

Schachtring mit Muffe (SR-M)				DN	_______mm

Stück	_______		Bauhöhe	_______mm

Schachthals mit Muffe (SH-M)				DN	_______mm

Bauhöhe (300, 600 oder 850mm)	_______mm

Einstiegsöffnung (625 oder 800mm)	_______mm

Abdeckplatte mit Muffe (AP-M-S)				DN	_______mm

Belastungsklasse				_______

Einstiegsöffnung (625 oder 800mm)	_______mm

Ausgleichsring mit Muffe (AR-V)

Stück	_______		Bauhöhe	_______

Einstiegsöffnung (625 oder 800mm)	_______mm

Schachtabdeckung	belüftet _______		unbelüftet 	_______

Belastungsklasse				_______

Einstiegsöffnung (625 oder 800mm)	_______mm

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

Form B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Bauteilverbindung mit Dichtring nach DIN EN 681 – 1 und DIN 4060 mit werksseitig im geschlossenen Mantel vorgeschmierter Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden Lastausgleichselement mit Quarzsandfüllung zur gleichmäßigen, nichtfedernden Lastabtragung zwischen den Schachtbauteilen und gleichzeitigem inneren Fugenverschluss mit Prüfzeugnis und vorliegender statischer Berechnung gemäß den Normen DIN EN 1917 und DIN V 4034 – 1

  - Rohrmodule mit Dichtungen

Liefern und Einbauen von Rohrmodulen Form K-FM aus Stahlbeton gemäß

DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Strang: 							 einfach	 doppelt

Rohrmodul:							DN	_______mm

Rohranzahl:		_______			Baulänge	_______mm

_______			Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

  - Auslaufmodul mit / ohne Tangentialschacht, Endplatte und Ablaufanschluss

Liefern und Verlegen eines Rohrmoduls Form K-FM aus Stahlbeton mit oder ohne angeformtem Schacht (mit oder ohne Auftritt) und Endverschluss mit eingebautem Ablaufanschluss gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Rohrmodul:							DN	_______mm

Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Tangentialschacht:	 mit Auftritt	 ohne Auftritt     	DN	_______mm

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

From B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Steigkästen						Typ	_______

Ablaufanschluss:						DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

  - Verbingungselemente für Behälterverbindung bei Doppelstrangausführung

Liefern und Einbauen von Kanalrohr DN _____ Polypropylen SN10

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.

Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß

ATV-DVWK-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfähigkeit für die

Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen

nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,

Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm,

Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach

DIN EN 1610 oder gemäß

Herstellerangabe,

Proctordichte: min. 95 %.

Liefern und Einbauen von Bögen DN ____ Polypropylen, 45-88 Grad

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften und Dichtsystem Rohrleitung.

Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².

Abwinklung: 45, 88 Grad

  - Einlaufmodul mit / ohne Tangentialschacht, Frontplatte und Zulaufanschluss

Liefern und Verlegen eines Rohrmoduls Form K-FM aus Stahlbeton mit oder ohne angeformtem Schacht (mit oder ohne Auftritt) und Anfangsverschluss mit eingebautem Zulaufanschluss gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Rohrmodul:							DN	_______mm

Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Tangentialschacht:	 mit Auftritt	 ohne Auftritt     	DN	_______mm

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

From B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Steigkästen						Typ	_______

Zulaufanschluss:						DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

  - Rohrmodule mit Dichtungen analog 2.4.

Liefern und Einbauen von Rohrmodulen Form K-FM aus Stahlbeton gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Strang: 							 einfach	 doppelt

Rohrmodul:							DN	_______mm

Rohranzahl:		_______			Baulänge	_______mm

_______			Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

  - Auslaufmodul mit Tangentialschacht, Endplatte und Ablaufanschluss

Liefern und Verlegen eines Rohrmoduls Form K-FM aus Stahlbeton mit angeformtem Schacht (mit oder ohne Auftritt) und Endverschluss mit eingebautem Ablaufanschluss gemäß DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS QR Teil 1, Beton gemäß Vorbemerkungen.

Rohrmodul:							DN	_______mm

Baulänge	_______mm

Sohle- OK Gelände	_______m

Tangentialschacht:	 mit Auftritt	 ohne Auftritt     	DN	_______mm

Steiggang

einläufig	DIN EN 13101 / DIN 19555	Typ	Bügel

From B	  Stahl      V2A

Steigleiter	Material 	_______		Typ	_______

Steigkästen						Typ	_______

Ablaufanschluss:						DN	_______mm

Typ 	_______

bei KG (PP)   SN	_______

Neigung 		_______%

Sohle-OK Gelände	_______m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de