Absenkschächte	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

für Microtunneling

DN 1500 – 3600

Absenkschacht, wasserdicht, aus Stahlbetonfertigteilen

(mehrteilig, mit kraftschlüssiger Verbindung der Fertigteile),

Wanddicke gem. statischen und konstruktiven Erfordernissen,

nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 liefern und einbauen.

lichte Weite DN 	.... mm

Wandstärke 	.... mm

Bodenklasse	.... mm

Einbau des Absenkschachtes in den im Baugrundgutachten angegebenen Baugrund- und Grundwasserverhältnissen

Dazu gehören folgende Leistungen:

- Stahlschneide und Aussparung für die Unterwasserbetonsohle.

- Der statische Nachweis ist zu erbringen.

- Auftriebssichere Betonsohle bzw. Unterwasserbetonsohle

d>=0,40 m bzw. gemäß den statischen Erfordernissen herstellen,

evtl. Abpumpen von Grundwasser über der Betonplombe ist einzurechnen

- Bauteilverbindungen mit Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060,

gleichmäßige Lastübertragung durch Lastübertragungselement aus Elastomeren.

- werkseitig hergestellt, provisorisch verschlossene wasserdichte

Durchfahröffnung DN……..

- Bodenaushub in Maschinen- und/oder Handarbeit,

einschließlich Beseitigung und Abfahren von Hindernissen bis 0,1 m3

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de