Übergangsplatten, UEP-M-S	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

System ecoliner, exzentrisch, LM 1 (SLW 60)

DN 1200 – 1500

Übergangsplatte UEP-M-S, exzentrisch Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien,

geeignet für Belastungklasse LM 1 (SLW 60),

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

mit integrierter Dichtung und einbetoniertem Lastausgleich

System ecoLiner

lichte Weite 	DN   ... mm

Einstiegsöffnung 	... mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de