Maulprofilrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Form MF-FM

Keilgleitdichtung

DN 1200/900 – 3600/2250

schalungserhärtet

Entwässerungsleitung aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 und

den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/ltr. und < 3000 mg/ltr. ist der Zusatz von HS-Zement erforderlich),

Form SB-MF-FM Maulquerschnitt mit Fuß und Falzmuffe

Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610 und den Vorschriften des Herstellerwerks

(Verlegerichtlinien zum Einbau von Fertigteilen mit nicht-rotationssymmetrischen Querschnitt)

Prüffähige Statik gem. ATV-DVWK A 127

Rohrdurchmesser

DN (B) / DN (H)	.... mm / …. mm

Baulänge 	.... m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de