Abzweiger (maschienengefertigt)	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Einmündung DN 150/200 im 90 Grad Winkel,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

zentrisch zur Rohrmitte ausgerichtet

DN 300 – 400

Zulage für Liefern und Einbauen eines maschinengefertigten Abzweigrohres

mit verstärkter Wandung im Zulaufbereich

und fest eingebautem Dichtelement,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/ltr. und < 3000 mg/ltr. ist der Zusatz von HS-Zement erforderlich),

Hauptrohr	DN ….

Zulauf 	DN …. (Werkstoff KG/PP)

Baulänge	1,00 m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de