Abzweiger mit Stutzen	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Einmündung im 90 Grad Winkel,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

zentrisch zur Rohrmitte ausgerichtet

ab DN 300 (Hauptleitung)

Zulage für Liefern und Einbauen eines Anschlussstutzens

incl. Anbohren der Hauptleitung gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinien

Anschlussstutzen aus PP,

Dichtelemente aus Elastomeren DIN EN 681-1

Wasserdichter Anschluss zur Bohrung mit Elastomer-Dichtmanschette mit

geschwungenen Dichtprofilen auf der gesamten Rohrwandstärke

Auflagerung am Hauptrohr mittels gekrümmter und

fest mit dem Stutzen verbundener Passringe

Hauptrohr	DN ….

Zulauf 	DN …. (Werkstoff KG/PP)

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de